Energianvändning och volymvikter

1.	Energi- och effektenheter

2.	Relationer mellan olika energi- och effektmått

3.	Några olika bränsletypers effektiva och slutliga värmevärden

4.	Relationstal trädbränsle/olja vid olika fukthalt samt torrvikten för ved och flis

5.	Exempel på årsenergiförbrukning för ett lantbruksföretag

6.	Ungefärlig årsenergiförbrukning per djurplats

7.	Klimatzoner för byggnadsplanering

8.	Frånluftsvärme i stallar

9.	Densitet (volymvikt) för vissa jordbruks- och fabriksprodukter

### 3. Några olika bränsletypers effektiva och slutliga värmevärden

Genomsnittliga effektiva värmevärden samt slutliga värmevärden då hänsyn tagits till pannanläggningens verkningsgrad1

| Bränsle | Fukthalt, procent | Effektivt värmevärde | Antagen pannverk-ningsgrad, procent | Nyttigt värmevärde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ved | 15 | 1 550 kWh/m3ta | 60 | 930 kWh/m3t |
| Ved | 20 | 1 450 kWh/m3ta | 60 | 870 " |
| Flis | 25 | 930 kWh/m3sb | 70 | 650 kWh/m3s |
| Flis | 35 | 900 kWh/m3sb | 65 | 590 " |
| Flis | 45 | 860 kWh/m3sb | 60 | 520 " |
| Träbriketter | 12 | 4.3 kWh/kg ts |  |  |
| Pellets | 8 | 4.5 kWh/kg ts |  |  |
| Pulver | 5 | 4.9 kWh/kg ts |  |  |
| Sågspån - sågverk | 57 | 1.9 kWh/kg ts |  |  |
| Stycketorv | 25 | 3.9 kWh/kg | 60 | 2.4 kWh/kg |
| Stycketorv | 35 | 3.3 kWh/kg | 60 | 2.0 " |
| Vete (kärna) | 20 | 3.5 kWh/kg ts |  |  |
| Halm | 15 | 4.2 kWh/kg | 45c | 1.9 " |
| Halm | 15 | 4.2 kWh/kg | 65d | 2.7 " |
| Halm | 20 | 3.9 kWh/kg | 45c | 1.8 " |
| Halm | 20 | 3.9 kWh/kg | 60d | 2.3 " |
| Rörflen | 15 | 4.0 kWh/kg ts |  |  |
| Biogas |  | 5 - 8 kWh/Nm3 |  |  |
| Naturgas |  | 10.8 kWh/Nm3 |  |  |
| Etanol |  | 8.0 kWh/kg ts |  |  |
| Rapsolja (RME) |  | 11.7 kWh/kg ts |  |  |
| Diesel |  | 11.9 kWh/kg ts |  |  |
| Bensin |  | 11.9 kWh/kg ts |  |  |
| Eldningsolja (Eo5) |  | 11.3 kWh/kg ts |  |  |
| Eldningsolja |  | 10 000 kWh/m3 | 75 | 7 500 kWh/m3 |

Nyttig effekt

1	Verkningsgrad	=––––––––––––––

Tillförd effekt

a	Travat mått, 60 - 70% av detta värde ger fastkubikmått.

b	Stjälpt mått.

c	Manuell inmatning.

d	Automatisk inmatning.

Källa: Ehrlemark, A. och Svensson, L. 1982. Energi för jordbrukets byggnader. Aktuellt från lantbruksuniversitetet, 308, Uppsala. Blümer, M. 1997. Energieffektivitet i bioenergisystemet. Rapport från Vattenfall utveckling AB, projekt bioenergi 1997/1. Stockholm.

Granskad utan åtgärd 2002.